# Text boxes

# Огнестойкий сейф

SAFEGUARD

Модели: SD101-SD680

Инструкция пользователю.

На вашем сейфе установлен механический 4-х уровневый кодовый замок .Шифр замка – это 4 числа от 0 до 99.Всего возможно 100 миллионов таких комбинаций .На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений ,соответствующие числам шифра.

.

Как открыть сейф.

1. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее ПЕРВОМУ числу шифра,3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.

2. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее ВТОРОМУ числу шифра,2 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.

3. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее ТРЕТЬЕМУ числу шифра,1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.

4. Вращайте диск против часовой стрелки и остановитесь тогда ,когда деление, соответствующее ЧЕТВЕРТОМУ числу шифра, окажется напротив метки.

5. Поверните ключ в замке и откройте дверцу сейфа.

Как закрыть сейф.

Чтобы закрыть сейф только на ключ ,просто закройте дверцу сейфа и поверните ключ в замке.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, закройте его на ключ и поверните диск кодового замка на несколько оборотов в любую сторону.